## Slide 1: ARM汇编 – 基础
上海交通大学
https://www.sjtu.edu.cn
操作系统

## Slide 2: 版权声明
本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源
  内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  完整文本：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

## Slide 3: 回顾：不同操作系统架构的对比
用户态
内核态
简单内核
（如DOS）
宏内核
（如Linux）
微内核
（如ChCore）
外核
（如Unikernel）
OS
App
逻辑
多内核
（如BarrelFish）

## Slide 4: 从应用的视角看操作系统
应用
操作系统
硬件
注意：常见的误解
  应用只是逻辑上运行在操作系统上层
  但并不是“由操作系统来运行应用”
  实际上，应用的每一行代码都运行在CPU上
  操作系统的每一行代码，也都运行在CPU上
让一个硬件支持多个应用的三种形式
  直通：将硬件接口直接暴露给应用
  虚拟化：向应用提供的接口与硬件原有接口一样，但允许多个应用使用
  抽象：提供的接口与硬件接口不一样，操作系统负责转化
Notes: 操作系统的定义：应用于硬件之间的桥梁，管理硬件、服务应用 硬件抽象（两个手机上的应用程序通过操作系统提供的网络抽象使用网络功能）

## Slide 5
OS（抽象）
系统 ISA
用户 ISA
OS（抽象）
寄存器 / 页表
MMU（虚拟化）
访存 ISA
OS（抽象）
寄存器
中断
CPU
物理内存
设备（存储、网络、键盘、显卡…）
进程 / 线程
用户 ISA
地址映射
访存 ISA
文件
（直通）
fork()
signal()
waitpid() …
add
mov
bl …
mmap()
mprotect()
shmat() …
open()
write()
ioctl() …
load
store
load
store
读写寄存器
特权指令
读写寄存器
修改页表
读写寄存器
中断处理
add
mov
bl …
应用看到的接口
CPU提供的接口
使用CPU资源
使用内存资源
使用设备资源
应用程序
三种方式：
直通
抽象
虚拟化
应用
OS
硬件
接口
系统调用
CPU指令
系统调用
CPU指令
系统调用
第一部分
第三部分
第二部分
第四部分
第五部分：进阶
Notes: 三纵：冯诺依曼架构计算机 CPU 内存 IO
第一部分：程序员/应用视角看OS，如何使用这些资源
2、3、4介绍OS如何进行抽象、如何实现提供给用户的接口
5进阶（如果有时间）

## Slide 6: 大纲
为什么学习ARM ISA / 汇编
从C到汇编
理解ARM汇编
理解机器执行

## Slide 7: 为什么学习ARM ISA/汇编

## Slide 8: 指令集架构与操作系统
ISA (Instruction Set Architecture)
  CPU向软件（应用程序和操作系统）提供的接口
    理解软件在CPU上的运行（操作系统设计、程序调试等）
  操作系统中包含体系结构相关的汇编代码
    操作系统启动代码（例如栈尚未设置）
    部分操作C语言无法表达（例如获取系统状态、刷新TLB）
    部分场景下，汇编代码比C代码高效很多（例如memcpy）
Notes: 当应用程序运行在CPU上时，CPU会保存诸多状态，比如，程序当前执行到哪条指令 SP 寄存器也没有初始化

## Slide 9: 为什么选择ARM
CPU体系结构
  x86、ARM、RISC-V、SPARC、LoongArch（龙芯）、…
ARM的应用
  终端：手机、平台、智能终端、边缘设备 — 垄断地位
  车载：问界智能座舱、NVIDIA Jetson/Orin
  笔记本：Apple
  服务器：华为鲲鹏、亚马逊Graviton、Ampere、NVIDIA Grace
  航天：NASA

## Slide 10: 从C语言到汇编语言

## Slide 11: 为什么硬件不能直接运行C语言的源代码
硬件设计
  高级语言的表达能力很强
  硬件理解高级语言的复杂度过高、难以高效设计
机器指令
  格式相对固定
  功能相对简单
  二进制编码

## Slide 12: C代码示例
// C code in mstore.c
long mult2(long, long);
void multstore(long x, long y, long *dest)
{
long t = mult2(x, y);
*dest = t;
}
long mult2(long a, long b)
{
return a * b;
}

## Slide 13: 编译过程
预处理器 (cpp)
源程序（文本）
编译器 (cc1)
汇编器 (as)
链接器 (ld)
mstore.c
mstore.i
mstore.s
mstore.o
mstore
经预处理的源程序（文本）
汇编程序（文本）
可重定向目标程序（二进制）
可执行目标程序（二进制）

## Slide 14: 从C程序到二进制编码
// C code in mstore.c long mult2(long, long); void multstore(long x, long y, long *dest) { long t = mult2(x, y); *dest = t; } | // Assembly file in mstore.s multstore: stp x29, x30, [sp, -32]! mov x29, sp str x19, [sp, 16] mov x19, x2 bl mult2 str x0, [x19] ldr x19, [sp, 16] ldp x29, x30, [sp], 32 ret
//Binary code in mstore.o fd 7b be a9 fd 03 00 91 f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa 00 00 00 94 60 02 00 f9 f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8 c0 03 5f d6 | //Binary code in mstore fd 7b be a9 fd 03 00 91 f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa f0 ff ff 97 60 02 00 f9 f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8 c0 03 5f d6
Notes: 94 （前6个bit表示bl），后面26位表示偏移

## Slide 15: 从C程序到二进制编码
// C code in mstore.c long mult2(long, long); void multstore(long x, long y, long *dest) { long t = mult2(x, y); *dest = t; } | // Assembly file in mstore.s multstore: stp x29, x30, [sp, -32]! mov x29, sp str x19, [sp, 16] mov x19, x2 bl mult2 str x0, [x19] ldr x19, [sp, 16] ldp x29, x30, [sp], 32 ret
//Binary code in mstore.o fd 7b be a9 fd 03 00 91 f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa 00 00 00 94 60 02 00 f9 f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8 c0 03 5f d6 | //Binary code in mstore fd 7b be a9 fd 03 00 91 f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa f0 ff ff 97 60 02 00 f9 f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8 c0 03 5f d6
机器码很难直接理解
指令

## Slide 16: 从C程序到二进制编码
// C code in mstore.c long mult2(long, long); void multstore(long x, long y, long *dest) { long t = mult2(x, y); *dest = t; } | // Assembly file in mstore.s multstore: stp x29, x30, [sp, -32]! mov x29, sp str x19, [sp, 16] mov x19, x2 bl mult2 str x0, [x19] ldr x19, [sp, 16] ldp x29, x30, [sp], 32 ret
指令
适合阅读

## Slide 17: 理解ARM汇编

## Slide 18: 俯瞰指令执行：程序代码在哪
CPU
内存
存储（硬盘）
fd 7b be a9 fd 03 00 91
f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa
f0 ff ff 97 60 02 00 f9
f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8
c0 03 5f d6
Mulstore程序

## Slide 19: 俯瞰指令执行：代码加载
CPU
内存
fd 7b be a9 fd 03 00 91
f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa
f0 ff ff 97 60 02 00 f9
f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8
c0 03 5f d6
Mulstore程序
问：谁负责加载程序？
问：谁负责加载OS？
存储（硬盘）
Notes: CPU不能运行位于存储上的程序

## Slide 20: 俯瞰指令执行：指令位置
CPU
内存
multstore:
stp x29, x30, [sp, -32]!
mov x29, sp
str x19, [sp, 16]
mov x19, x2
bl mult2
str x0, [x19]
ldr x19, [sp, 16]
ldp x29, x30, [sp], 32
ret
fd 7b be a9 fd 03 00 91
f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa
f0 ff ff 97 60 02 00 f9
f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8
c0 03 5f d6
Mulstore程序
PC
存储（硬盘）
Notes: CPU Cache

## Slide 21: 俯瞰指令执行：更新PC找到下一条指令
CPU
内存
multstore:
stp x29, x30, [sp, -32]!
mov x29, sp
str x19, [sp, 16]
mov x19, x2
bl mult2
str x0, [x19]
ldr x19, [sp, 16]
ldp x29, x30, [sp], 32
ret
fd 7b be a9 fd 03 00 91
f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa
f0 ff ff 97 60 02 00 f9
f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8
c0 03 5f d6
Mulstore程序
PC
PC = PC +4
存储（硬盘）
Notes: ARM RISCV 等长指令
x86加多少呢？

## Slide 22: 俯瞰指令执行：数据在哪
CPU
内存
multstore:
stp x29, x30, [sp, -32]!
mov x29, sp
str x19, [sp, 16]
mov x19, x2
bl mult2
str x0, [x19]
ldr x19, [sp, 16]
ldp x29, x30, [sp], 32
ret
fd 7b be a9 fd 03 00 91
f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa
f0 ff ff 97 60 02 00 f9
f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8
c0 03 5f d6
Mulstore程序
PC
data
数据计算
数据存放
寄存器
寄存器
寄存器
数据
load/store
存储（硬盘）
data
Notes: 程序的数据和代码一样，也会从存储加载到内存中。
CPU负责计算、内存负责存放数据（CPU不能直接访问存储中的数据）。

## Slide 23: 寄存器数据搬移指令

## Slide 24: 寄存器：处理器内部的高速存储单元
W0
X0
W1
X1
W7
X7
63
31
0
W8
X8
…
W9
X9
W15
X15
…
W16
X16
W17
X17
W18
X18
W30
X30
W19
X19
W28
X28
…
W29
X29
X0 – X30：
31个64位寄存器
W0 – W30：
31个32位寄存器
ARMv8寄存器
Notes: 寄存器是处理器内部的高速存储单元。
X：64位
W：32位

## Slide 25: 寄存器间的数据搬移指令
指令格式：mov dst, src
  源操作数 src 可以是：
    立即数
    寄存器
  目的操作数 dst 必须是寄存器
  被搬移数据的大小：由目的操作数决定

## Slide 26: 实例：寄存器间的数据搬移指令
mov w0, #1 立即数->寄存器, 4 bytes
mov x0, x1 寄存器->寄存器, 8 bytes

## Slide 27: 算术与逻辑运算指令

## Slide 28: 算术指令
指令 | 效果 | 描述
add Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn + Op2 | 加
sub Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn - Op2 | 减
mul Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn × Op2 | 乘（smul/umul）
div Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn ÷ Op2 | 除（sdiv/udiv）
neg Rd,Rn | Rd  -Rn | 取相反数
Notes: 加减法不区分signed、unsigned
乘除法区分。课后思考。

## Slide 29: 移位指令
指令 | 效果 | 描述
lsl Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn << Op2 | Logical left shift
lsr Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn >>L Op2 | Logical right shift
寄存器
最高位被丢弃
最高位补0
0
63
寄存器
0
63
lsl
lsr
最低位补0

## Slide 30: 移位指令
指令 | 效果 | 描述
lsl Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn << Op2 | Logical left shift
lsr Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn >>L Op2 | Logical right shift
asr Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn >>A Op2 | Arithmetic right shift
ror Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn >>R Op2 | Rotate right
最高位按照符号扩展
寄存器
0
63
寄存器
0
63
asr
ror

## Slide 31: 逻辑运算指令
指令 | 效果 | 描述
eor Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn ^ Op2 | 按位异或
orr Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn ¦ Op2 | 按位或
and Rd,Rn,Op2 | Rd  Rn & Op2 | 按位与
mvn Rd,Rn | Rd  ~ Rn | 按位取反

## Slide 32: 练习
寄存器 | 初始值
X0 | 0xffffffff00000000
X1 | 0x1
X2 | 0x3
指令 | 目标寄存器 | 结果
add x2, x2, x1 | x2 | 
sub x1, x1, #1 | x1 | 
mul x0, x1, x2 | x0 | 
eor x2, x1, x0 | x2 | 
asr x0, x0, #1 | x0 | 
lsr x0, x0, #4 | x0 | 
add | 加
sub | 减
mul | 乘
div | 除
neg | 取反
lsl | 逻辑左移
lsr | 逻辑右移
asr | 算数右移
ror | 循环右移
eor | 按位异或
orr | 按位或
and | 按位与
mvn | 按位取反
0x4
0x0
0x3
0xffffffff00000001
0xffffffff80000000
0x0ffffffff0000000

## Slide 33: 算术运算汇编代码
int arith(long x, long y, long z)
{
long t1 = x ^ y;
long t2 = z * 48;
long t3 = t1 & 0x0F0F0F0F;
long t4 = t2 - t3;
return t4;
}
eor x0, x0, x1 # t1 = x ^ y
add x2, x2, x2, lsl #1 # z = z * 3
lsl x2, x2, 4 # t2 = z * 16
mov w1, #0x0F0F0F0F # tmp = 0x0F0F0F0F
and x0, x0, x1 # t3 = t1 & const
sub w0, w2, w0 # t4 = t2 – t3
ret # return t4
初始时，寄存器 x0、x1、x2 分别对应变量 x、y、z
add | 加
sub | 减
mul | 乘
div | 除
neg | 取反
lsl | 逻辑左移
lsr | 逻辑右移
asr | 算数右移
ror | 循环右移
eor | 按位异或
orr | 按位或
and | 按位与
mvn | 按位取反
Notes: 为什么没有乘法？而是用了位移运算和加法？因为乘法指令慢

## Slide 34: Modified Register：修改过的寄存器
add x2, x2, x2, lsl #1
  优点-1：减少指令数量
  优点-2：减少用于存放中间结果的寄存器占用量

## Slide 35: Modified Register的常见用法
对操作数进行移位
  例子： eor w0, w8, w8, asr #16
对操作数进行位扩展
  例子： add x19, x19, w0, sxtw
  无符号扩展: uxtb, uxth, uxtw
  符号扩展: sxtb, sxth, sxtw
C伪代码
w0 = ((w8 >> 16) ^ w8);
C伪代码
long x19; int w0; x19 += w0;
Notes: u: unsigned
s: signed
xt：extend
B: 8
H: 16
W: 32

## Slide 36: 算术运算汇编代码
int arith(long x, long y, long z)
{
long t1 = x ^ y;
long t2 = z * 48;
long t3 = t1 & 0x0F0F0F0F;
long t4 = t2 - t3;
return t4;
}
eor x0, x0, x1 # t1 = x ^ y
add x2, x2, x2, lsl #1 # z = z * 3
lsl x2, x2, 4 # t2 = z * 16
mov w1, #0x0F0F0F0F # tmp = 0x0F0F0F0F
and x0, x0, x1 # t3 = t1 & const
sub w0, w2, w0 # t4 = t2 – t3
ret # return t4
add | 加
sub | 减
mul | 乘
div | 除
neg | 取反
lsl | 逻辑左移
lsr | 逻辑右移
asr | 算数右移
ror | 循环右移
eor | 按位异或
orr | 按位或
and | 按位与
mvn | 按位取反
初始时，寄存器 x0、x1、x2 分别对应变量 x、y、z
Notes: When a W register is written, as in the example above, the top 32 bits of the 64-bit register are zeroed.

## Slide 37: 练习题
初始值
x0 = 000000000000008d x1 = 1234567898765432
x2 = 0000000000000011
0000000000008d11
add w1, w2, w0, lsl #8 x1 =
add x1, x2, w0, sxtb x1 =
eor x1, x1, x0, lsr #4 x1 =
mov w1, w0 x1 =
ffffffffffffff9e
123456789876543a
000000000000008d
Notes: add x1, x2, w0, sxtb
w0 sxtb -> b表示只看w0的低8位，扩展到64位（因为要与x2做加法），s表示signed，即扩展位与低8位的最高位相同，即0x1，所以扩展后成为了

## Slide 38: 访存指令

## Slide 39: 回顾
CPU
内存
存储
multstore:
stp x29, x30, [sp, -32]!
mov x29, sp
str x19, [sp, 16]
mov x19, x2
bl mult2
str x0, [x19]
ldr x19, [sp, 16]
ldp x29, x30, [sp], 32
ret
fd 7b be a9 fd 03 00 91
f3 0b 00 f9 f3 03 02 aa
f0 ff ff 97 60 02 00 f9
f3 0b 40 f9 fd 7b c2 a8
c0 03 5f d6
Mulstore程序
PC
data
数据计算
数据存放
寄存器
寄存器
寄存器
数据
load/store
计算指令
mov指令
操作CPU内部的数据
Notes: 程序的数据和代码一样，也会从存储加载到内存中。
CPU负责计算、内存负责存放数据（CPU不能直接访问存储中的数据）。

## Slide 40: 访存指令
指令 | 效果 | 描述
ldr R,addr | R  mem[addr : addr+Rs] | 从内存加载数据到寄存器
str R,addr | mem[addr : addr+Rs]  R | 从寄存器将数据写入内存
Rs：指寄存器的大小（字节数）
mem[a : b] 指地址 a 到地址 b 的内存范围

## Slide 41: 处理器视角下的内存
内存可以被视为一个很大的字节数组
数组中每个元素可以由唯一的地址来索引
… … … …
0xffffffffffff
0xfffffffffffe
0x2
0x1
0x0
地址
内容
Notes: 强调：在应用程序运行时，地址均为虚拟地址

## Slide 42: 内存地址
将“内存数组”的名称记为 M
  若addr为要访问的内存地址， M[addr]即为由addr开始的内存单元的内容
    addr 在这里被用作“内存数组”的索引
  内存单元的大小由上下文决定
addr的具体格式由寻址模式决定
Notes: 中括号内部具有一定的格式

## Slide 43: 寻址模式
寻址模式是表示内存地址的表达式
  基地址模式（索引寻址）
    [rb]
  基地址加偏移量模式（偏移量寻址）
    [rb, offset]

## Slide 44: 示例：基地址模式
初始时，寄存器 x0、x1 分别对应变量 a、b

## Slide 45: 基地址加偏移量模式
引用M[rb，Offset]处的数据
基地址寄存器rb：64位通用寄存器
偏移量Offset可以是下列选项之一
  立即数 #imm
  64位通用寄存器 ri
  修改过的寄存器 rm, op，在这里op可以是
    移位运算: lsl #3
    位扩展: sxtw
ldr w8, [x0, #8]
ldr w9, [x1, x0]
str w9, [x0, x0, lsl #2]
str w9, [x0, w0, sxtw]
Notes: 思考：
imm位数不是任意的
lsl 位数不是任意的，只能是0或2/3
Why？

## Slide 46: 示例：基地址加偏移量模式
假设E是一个整型数组
  E的起始地址存放在x0寄存器中
  E的索引 i 存放在x1寄存器中
访问数组元素E[i]的ARM汇编为：
  ldr x2, [x0, x1, lsl #3]
0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
long E[6] ;

## Slide 47: 寻址模式小结
寻址模式是表示内存地址的表达式
  基地址模式（索引寻址）
    [rb]
  基地址加偏移量模式（偏移量寻址）
    [rb, offset]
  前索引寻址（寻址操作前更新基地址）
    [rb, offset]! rb += Offset; 寻址M[rb]
  后索引寻址（寻址操作后更新基地址）
    [rb], offset 寻址M[rb]; rb += Offset

## Slide 48: 练习题
内存地址 | 值
0x100 | 0xFF
0x108 | 0xAB
0x110 | 0x13
0x118 | 0x11
寄存器 | 值
X0 | 0x100
X1 | 0x8
X2 | 0x2
操作 | （地址）值
X0 | 
[X0] | 
[X0, X1] | 
[X0, X2, lsl #3] | 
[X0, #0x18]! | 
[X0], #0x18 | 
0xAB
(0x110) 0x13
0xFF
0x100
(0x118) 0x11
(0x100) 0xFF
Notes: hex(256) = 0x100