## Slide 1: 内存地址翻译
上海交通大学
https://www.sjtu.edu.cn
操作系统

## Slide 2: 版权声明
本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源
  内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  完整文本：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

## Slide 3: 回顾：OS对CPU、内存、设备的三大抽象
Notes: 进程使用设备资源（通过文件抽象）

## Slide 4: Review：进程
进程抽象为应用程序提供了“独占CPU”的假象
  程序开发不用考虑如何与其他程序共享CPU
  简化编程
进程相关的系统调用
  创建进程
  让进程执行指定的程序
  退出进程
  进程间通信

## Slide 5: Review：虚拟内存
虚拟地址空间
  应用进程使用虚拟地址访问内存
  所有应用进程的虚拟地址空间都是统一的（方便开发）
地址翻译
  CPU按照OS配置的规则把虚拟地址翻译成物理地址
  翻译对于应用进程时不可见的（无需关心）

## Slide 6: Review：文件
文件是一串字节序列的抽象
  B0,B1,..., Bk,...,Bm
所有IO设备都被抽象成文件
  如,网络设备、硬盘、终端等
  Unix提供一个基于文件的底层应用接口，即 Unix IO
所有输入/输出都是通过读/写文件完成
  让所有输入输出都有统一的表现方式

## Slide 7: 内存管理

## Slide 8: 内容提纲
硬件层：CPU将虚拟地址翻译为物理地址
操作系统层：内存管理
应用程序-1 独立内存地址空间
应用程序-2 独立内存地址空间
地址翻译
虚拟内存

## Slide 9: 物理内存
常说的“内存条”就是指物理内存
数据从磁盘中加载到物理内存后，才能被CPU访问
  操作系统的代码和数据
  应用程序的代码和数据

## Slide 10: 早期系统
硬件
  物理内存容量小
软件
  单个应用程序 + （简单）操作系统
  直接面对物理内存编程
  各自使用物理内存的一部分
操作系统
（代码/数据）
应用程序
（代码/数据）

## Slide 11: 多重编程时代
多用户多程序
  共享硬件计算资源
分时复用CPU资源
  保存恢复寄存器速度很快
如何共享物理内存资源？
  简单方法-1：分时复用物理内存资源
    将全部内存写入磁盘开销太高
  简单方法-2：同时使用、各占一部分物理内存
    缺乏安全性/隔离性
  问题：如何不被物理内存容量限制
操作系统
应用程序A
应用程序B
应用程序C

## Slide 12: 回顾：可执行程序中的内存地址
000000000040046c <multstore>:
40046c: a9be7bfd stp x29, x30, [sp, #-32]!
400470: 910003fd mov x29, sp
400474: f9000bf3 str x19, [sp, #16]
400478: aa0203f3 mov x19, x2
40047c: 94000012 bl 7ec <mult2>
400480: f9000260 str x0, [x19]
400484: f9400bf3 ldr x19, [sp, #16]
400488: a8c27bfd ldp x29, x30, [sp], #32
40048c: d65f03c0 ret
// main.c中的C代码 void multstore(long, long, long*); int main() { long d; multstore(2, 3, &d); printf(“2 * 3 --> %d\n”, d); return 0; }
这些地址，在C代码中并没有，是从哪里来的？
编译器生成

## Slide 13: 虚拟地址空间易于程序开发
若使用物理地址，编译器面临的问题
  如果某个地址的物理内存被别人占用了怎么办？
    例如：内存地址0x400000已经被另一个应用使用
  如果物理内存大小不够怎么办？
解决：编译器假设应用运行时，会独占所有内存，且内存足够大
  内存大小：232 Byte，或264 Byte，称为“虚拟内存空间”
  编译器基于该假设进行内存布局，并生成指令
谁来实现这个假设？CPU+操作系统
  思路：地址映射（虚拟地址翻译到物理地址）
  由CPU将物理地址翻译到虚拟地址，由操作系统来配置如何翻译

## Slide 14: 物理地址（physical address, pa）
CPU Chip
物理内存可以看成由连续字节组成的数组
  每个字节都有唯一的物理地址
0:
1:
M-1:
物理内存/主存
CPU核心
2:
3:
4:
5:
6:
7:
物理地址
数据
8:
...
4

## Slide 15: 虚拟地址（virtual address, va）
Memory Management Unit （MMU）
  按照规则将虚拟地址翻译成物理地址
0:
1:
M-1:
物理内存/主存
MMU
2:
3:
4:
5:
6:
7:
物理地址
数据
8:
...
CPU核心
虚拟地址
CPU Chip
4
1

## Slide 16: 翻译规则-1：分段机制
0x400000
0xF0400000
0x400000
0x10400000
0x0
段号：1
段号：2
虚拟内存空间（进程-1）
物理内存空间
虚拟内存空间（进程-2）
+0xF0000000
+0x10000000
0xF0500000
0x10500000
va
va

## Slide 17: 翻译规则-1：分段机制
0x400000
0xF0400000
0x400000
0x10400000
0x0
段号：1
段号：2
虚拟地址分为：段号 + 段内地址
段号：由操作系统决定
段内地址：由编译器生成
段表（内存中）
0xF0000000
0x10000000
0x1000000
0x1000000
虚拟内存空间（进程-1）
物理内存空间
虚拟内存空间（进程-2）
段表：由操作系统配置
翻译：由CPU负责查表并转换
+0xF0000000
+0x10000000
0xF0500000
0x10500000

## Slide 18: 分段机制示例
每个进程都可包含代码段、数据段等
与进程自身的内存布局相匹配
虚拟内存空间（进程-1）
物理内存空间
虚拟内存空间（进程-2）

## Slide 19: 分段机制的问题
对物理内存连续性的要求
  物理内存也必须以段为单位进行分配
存在问题：内存利用率
  外部碎片：段与段之间留下碎片空间
  内部碎片：段内部预留未使用的碎片空间
分段机制常见于x86平台
  现代操作系统通常不再依赖分段
使用
使用
使用
使用
段1
使用
段2
段3
内部碎片
外部碎片

## Slide 20: 方法-2：分页机制
分页机制
  虚拟地址空间划分成连续的、等长的虚拟页
  物理内存也被划分成连续的、等长的物理页
  虚拟页和物理页的页长相等
  虚拟地址分为：虚拟页号 + 页内偏移
使用页表记录虚拟页号到物理页号的映射
  页表：Page Table
目前的主流机制

## Slide 21: 页表：分页机制的核心数据结构
页表包含多个页表项，存储物理页的页号（虚拟页号为索引）
索引：0
索引：1
索引：2
索引：0
索引：1
索引：2

## Slide 22: 分页机制的特点
物理内存离散分配
  任意虚拟页可以映射到任意物理页
  大大降低对物理内存连续性的要求
主存资源易于管理，利用率更高
  按照固定页大小分配物理内存
  能大大降低外部碎片和内部碎片
被现代处理器和操作系统广泛采用

## Slide 23: 基于分页的地址翻译
virtual page number
page offset
虚拟地址 VA
physical page number
page offset
物理地址 PA
0
p–1
地址翻译
p
m–1
n–1
0
p–1
p
请注意，页内偏移（page offset）不会因翻译而改变，由页面大小决定

## Slide 24: 思考：CPU如何知道页表在内存中的位置？
Memory Management Unit
  按照分页将虚拟地址翻译成物理地址
0:
1:
M-1:
物理内存/主存
MMU
2:
3:
4:
5:
6:
7:
物理地址
数据
8:
...
CPU核心
虚拟地址
CPU Chip
4
1

## Slide 25: 通过页表进行地址翻译
虚拟页号(VPN)
虚拟页内偏移 VPO
虚拟地址
物理页号(PPN)
物理页内偏移 PPO
物理地址
0
p–1
p
m–1
n–1
0
p–1
p
页表基址寄存器
如果 valid=0
表示该页不在
物理内存中
valid
物理页号(PPN)
access
VPN作为页表中的索引
页表：
存储在物理内存中，由 OS 负责维护；
其起始地址存放在页表基地址寄存器中

## Slide 26: 内存地址翻译简单示例
假定一种地址格式
  14 位虚拟地址
  12 位物理地址
  页大小 = 64 字节 (6位)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
PPO
PPN
VPN
(虚拟页号)
(虚拟页内偏移)
(物理页号)
(物理页内偏移)
 | PPN | Valid
00 | 28 | 1
01 | – | 0
02 | 33 | 1
03 | 02 | 1
04 | – | 0
05 | 16 | 1
06 | – | 0
07 | – | 0

## Slide 27: 内存地址翻译简单示例
Virtual Address: 0x03D4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
VPN: VPO: Page Fault? d
PPN: PPO: PA:
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN

## Slide 28: 内存地址翻译简单示例
Virtual Address: 0x03D4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
PPN: PPO: PA:
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
VPN: 0x0F VPO: 0x14 Page Fault? d

## Slide 29: 内存地址翻译简单示例
Virtual Address: 0x03D4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
PPN: PPO: 0x14 PA:
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
VPN: 0x0F VPO: 0x14 Page Fault? d
VPO == PPO

## Slide 30: 内存地址翻译简单示例
Virtual Address: 0x03D4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
PPN: PPO: 0x14 PA:
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
VPN: 0x0F VPO: 0x14 Page Fault? d
 | PPN | Valid
08 | 13 | 1
09 | 17 | 1
0A | 09 | 1
0B | – | 0
0C | – | 0
0D | 2D | 1
0E | 11 | 1
0F | 0D | 1

## Slide 31: 内存地址翻译简单示例
Virtual Address: 0x03D4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
PPN: 0x0D VPO: 0x14 PA:
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
VPN: 0x0F VPO: 0x14 Page Fault? No d
 | PPN | Valid
08 | 13 | 1
09 | 17 | 1
0A | 09 | 1
0B | – | 0
0C | – | 0
0D | 2D | 1
0E | 11 | 1
0F | 0D | 1

## Slide 32: 内存地址翻译简单示例
Virtual Address: 0x03D4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
PPN: 0x0D VPO: 0x14 PA: 0x354
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
VPN: 0x0F VPO: 0x14 Page Fault? No d

## Slide 33: 小练习：请翻译虚拟地址0
假定一种地址格式
  14 位虚拟地址
  12 位物理地址
  页大小 = 64 字节 (6位)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
PPO
PPN
VPN
(虚拟页号)
(虚拟页内偏移)
(物理页号)
(物理页内偏移)
 | PPN | Valid
00 | 28 | 1
01 | – | 0
02 | 33 | 1
03 | 02 | 1
04 | – | 0
05 | 16 | 1
06 | – | 0
07 | – | 0

## Slide 34: 多级页表

## Slide 35: 单级页表的问题
如果使用上述单级页表结构，那么页表本身有多大呢？
  假设32位的地址空间，页大小为4K，页表项为4字节
  假设64位的地址空间，页大小为4K，页表项为8字节
对于32位地址空间
  2^32 / 4K * 4 = 4MB
对于64位地址空间
  2^64 / 4K * 8 = 33,554,432 GB（完全不现实！）

## Slide 36: 多级页表
多级页表能有效压缩页表的大小
原因：允许页表中出现空洞
  若某级页表中的某条目为空，那么该 条目对应的下一级页表便无需存在
  应用程序的虚拟地址空间大部分都未分配
...
第1级
第0级

## Slide 37: AARCH64体系结构下4级页表

## Slide 38: 64位虚拟地址解析
「63：48」16-bit
  必须全是0或者全是1（一般应用程序地址选0，内核地址选1）
  也意味着虚拟地址空间大小最大是248 Byte，即256TB
「47：39」9-bit：0级页表索引
「38：30」9-bit：1级页表索引
「29：21」9-bit：2级页表索引
「20：12」9-bit：3级页表索引
「11：0」12-bit：页内偏移

## Slide 39: 示例
虚拟页号
页内偏移
虚拟地址
虚拟页号0
001000101
虚拟页号1
虚拟页号2
虚拟页号3
0级页表页
起始地址0x1000
2级页表页
3级页表页
0x5000
0x3000
物理页号
页表基地址
寄存器TTBR0_EL1
物理页号
页内偏移
物理地址
页表基地址寄存器存储
0级页表页起始地址
将虚拟地址的虚拟页号0( 第 47 – 39 位 ) 作为页表项索引，读取第 0 级页表页中的页表项
页表项中存储着下一级页表页的物理地址
将虚拟地址的虚拟页号1( 第 38 – 30 位 ) 作为页表项索引，读取第 1 级页表页中的相应页表项
47 39 38 30 29 21 20 12
47 12 11 0
1级页表页
起始地址0x5000
起始地址0x3000
第69项
0x1000

## Slide 40: 页表基地址寄存器
AARCH64
  两个寄存器：TTBR0_EL1 & TTBR1_EL1
    根据虚拟地址第63位选择
  以Linux为例
    应用程序（地址首位为0）：使用TTBR0_EL1
    操作系统（地址首位为1）：使用TTBR1_EL1
X86_64
  一个寄存器：CR3（Control Register 3）

## Slide 41: AArch64中的两个页表基地址寄存器
TTBR0_EL1和TTBR1_EL1分别翻译部分虚拟地址

## Slide 42: 页表使能
机器上电会先进入物理寻址模式
  系统软件需配置控制寄存器使能页表从而进入虚拟寻址模式
AARCH64
  SCTLR_EL1, System Control Register, EL1
  第0位（M位）置1，即在EL0和EL1权限级使能页表
X86_64
  CR4，第31位（PG位）置1，即使能页表
问：操作系统在运行过程中使用虚拟地址还是物理地址？

## Slide 43: 页表页与页表项

## Slide 44: 页表页
每级页表有若干离散的页表页
  每个页表页占用一个物理页
第 0 级（顶层）页表有且仅有一个页表页
  页表基地址寄存器存储的就是该页的物理地址
每个页表页中有 512 个页表项
  每项为 8 个字节，用于存储物理地址和权限

## Slide 45: Level 3 页表项
Lower attributes:
SH, bits[9:8] Shareability field
AF, bit[10] Access flag, indicates when a page or section of memory is accessed for the first time since the Access flag in the corresponding translation table descriptor was set to 0.
nG, bit[11] The not global bit.
Figures from ARMv8 manual

## Slide 46: Level 3 页表项
第3级页表页中的页表项
  第0位（valid位）表示该项是否有效
  第1位必须是1
  Upper attributes包括：
    第54位（XN位）为1表示EL0不能执行（execution never）
    第53位（PXN位）为1表示EL1不能执行
    第51位（DBM位）为1表示该页被修改了（dirty bit）
图片来自于ARMv8手册

## Slide 47: Level 3 页表项
第3级页表页中的页表项
  Lower attributes包括：
    第7位-第6位表示读写权限位AP[2:1]
图片来自于ARMv8手册

## Slide 48: Level 3 页表项
第3级页表页中的页表项
  Lower attributes包括：
    第10位（AF位）是Access Flag，若为0访问时发生异常（可供软件追踪内存访问情况）
    第9位-第8位是Shareability field
    第4位-第2位是AttrIndx[2:0]，表示内存类型
      Normal （其cacheable属性由TCR_EL1指定）
      Device （再细分四种）
图片来自于ARMv8手册

## Slide 49: Level 0，Level 1，Level 2 页表项
bit[0] 是valid位 （1代表有效页表项）
bit[1] 是表示页表项类型：
0表示指向1GB、2MB大页（Super Page）
1表示指向下一级页表
PXNTable, XNTable, APTable, NSTable: used for hierarchical control.
PXN: Privilege-eXecution-Never
Notes: PXNTable, XNTable, APTable, NSTable: These bits are used for hierarchical control. For example, if PXNTable bit is set to 1, the PXN bit is treated as 1 in all subsequent levels of lookup, regardless of the actual value of the bit.

## Slide 50: TLB：页表的cache
硬件层

## Slide 51: （多级）页表不是完美的
Tradeoff是计算机中经典而永恒的话题
多级页表的设计是典型的用时间换空间的设计
  优点：压缩页表大小
  缺点：增加了访存次数（逐级查询）
    1次内存访问，变成了5次内存访问
如何降低地址翻译的开销？

## Slide 52: TLB：地址翻译的加速器

## Slide 53: TLB：地址翻译的加速器
TLB 位于CPU内部，是页表的缓存
  Translation Lookaside Buffer
  缓存了虚拟页号到物理页号的映射关系
  有限数目的TLB缓存项
在地址翻译过程中，MMU首先查询TLB
  TLB命中，则不再查询页表 （fast path）
  TLB未命中，再查询页表

## Slide 54: TLB 命中
TLB 命中可以减少查询页表带来的访存次数
MMU
Cache/
Memory
PA
Data
CPU
VA
CPU Chip
PTE
1
2
4
5
TLB
VPN
3

## Slide 55: TLB 不命中
TLB 不命中会导致额外的访存（访问页表+访问数据）
  幸运的是，TLB 不命中的情况比较少。为什么？
MMU
Cache/
Memory
PA
Data
CPU
VA
CPU Chip
PTE
1
2
5
6
TLB
VPN
4
PTEA
3

## Slide 56: 地址翻译
虚拟地址（VA）构成
  VPO（Virtual page offset），虚拟页偏移
  VPN（Virtual page number），虚拟页号
    TLBI（TLB index）
    TLBT（TLB tag）
物理地址（PA）构成
  PPO（Physical page offset），物理页偏移
  PPN（Physical page number），物理页号

## Slide 57: 通过 TLB 加速地址翻译
VPN
VPO
valid
PPN
tag
=
TLB hit
.
.
.
PPN
虚拟地址
物理地址
PPO

## Slide 58: 以 Cortex-A53 为例
...
...
CPU
VPN
VPO
36
12
7
29
Virtual address (VA)
Main TLB (128 sets, 4 entries/set)
PPN
PPO
36
12
TLBmiss
TLB hit
physical
address (PA)
result
64
CT
6
L2 and main memory
L1 d-cache (64 B/line, 4 lines/set)
L1 hit
L1 miss
TLBT
TLBI
CI
CO
VPN1
VPN2
VPN3
VPN4
PTE
PTE
PTE
PTE
TTBR_ELx
Page Tables
9
9
9
9
Note: L1 d-cache can be 8 KiB to 64 KiB 4-way set associative.

## Slide 59: 以 Cortex-A53 为例：TLB
...
...
CPU
VPN
VPO
36
12
7
29
Virtual address (VA)
Main TLB (128 sets, 4 entries/set)
PPN
PPO
36
12
TLBmiss
TLB hit
physical
address (PA)
result
64
CT
6
L2 and main memory
L1 d-cache (64 B/line, 4 lines/set)
L1 hit
L1 miss
TLBT
TLBI
CI
CO
VPN1
VPN2
VPN3
VPN4
PTE
PTE
PTE
PTE
TTBR_ELx
Page Tables
9
9
9
9
Note: L1 d-cache can be 8 KiB to 64 KiB 4-way set associative.

## Slide 60: 以 Cortex-A53 为例：页表
...
...
CPU
VPN
VPO
36
12
7
29
Virtual address (VA)
Main TLB (128 sets, 4 entries/set)
PPN
PPO
36
12
TLBmiss
TLB hit
physical
address (PA)
result
64
CT
6
L2 and main memory
L1 d-cache (64 B/line, 4 lines/set)
L1 hit
L1 miss
TLBT
TLBI
CI
CO
VPN1
VPN2
VPN3
VPN4
PTE
PTE
PTE
PTE
TTBR_ELx
Page Tables
9
9
9
9
Note: L1 d-cache can be 8 KiB to 64 KiB 4-way set associative.

## Slide 61: AArch64 地址翻译
physical
address
of page
512 GB region per entry
Level 0 table
12
Virtual address
36
12
Physical address
Offset into
physical and
virtual page
VPN 1
VPN 2
VPN 3
VPN 4
VPO
9
9
9
9
PPO
L0 PTE
TTBR_ELx
1 GB region per entry
Level 1
table
L1 PTE
2 MB region per entry
Level 2
table
L2 PTE
4 KB region per entry
Level 3
table
L3 PTE
PPN
12
36
9
9
9
9
40
40
40
40

## Slide 62: TLB刷新（TLB Flush）
TLB 使用虚拟地址索引
  当OS切换页表时需要全部刷新
AARCH64上内核和应用程序使用不同的页表
  分别存在TTBR0_EL1和TTBR1_EL1
  系统调用过程不用切换
x86_64上只有唯一的基地址寄存器
  内核映射到应用页表的高地址
  避免系统调用时TLB刷新的开销
刷新TLB的相关指令
  清空全部
    TLBI VMALLEL1IS
  清空指定ASID相关
    TLBI ASIDE1IS
  清空指定虚拟地址
    TLBI VAE1IS

## Slide 63: 如何降低TLB刷新导致的开销
新的硬件特性ASID（AARCH64）： Address Space ID
  OS为不同进程分配8位或16位 ASID
    ASID的位数由TCR_EL1的第36位（AS位）决定
    OS会将ASID填写在TTBR0_EL1的高8位或高16位
  TLB的每一项也会缓存ASID
    地址翻译时，硬件会将TLB项的ASID与TTBR0_EL1的ASID对比
    若不匹配，则TLB miss
使用了ASID之后
  切换页表（即切换进程）后，不再需要刷新TLB，提高性能
  修改页表映射后，仍需刷新TLB（为什么？）

## Slide 64: TLB与多核
在多核场景下
  OS修改页表后，需要刷新其它核的TLB吗？
  OS如何知道需要刷新哪些核的TLB？
  OS如何刷新其它核的TLB？

## Slide 65: TLB与多核
OS修改页表后，需要刷新其它核的TLB吗？
  需要，因为一个进程可能在多个核上运行
OS如何知道需要刷新哪些核的TLB？
  操作系统知道进程调度信息
OS如何刷新其它核的TLB？
  x86_64: 发送IPI中断某个核，通知它主动刷新
  AARCH64: 可在local CPU上刷新其它核TLB
    调用的ARM指令：TLBI ASIDE1IS

## Slide 66: 小结：虚拟内存机制的优势

## Slide 67: 虚拟内存机制的优势
高效使用物理内存
  使用 DRAM 作为虚拟地址空间的缓存
简化内存管理
  每个进程看到的是统一的线性地址空间
更强的隔离与更细的权限控制
  一个进程不能访问属于其他进程的内存
  用户程序不能够访问特权更高的内核信息
  不同内存页的读、写、执行权限可以不同

## Slide 68: 每个进程拥有独立的虚拟地址空间
用户不可访问的空间
共享库（mmap）
堆 （malloc）
栈 （运行时创建）
Unused
0x0
%SP
(stack pointer)
内核地址
非法地址
brk
0x400000
读写段
（.data, .bss）
只读段
（.init, .text, .rodata）
从可执行文件
中加载
不同进程互不干扰
  仿佛独占所有内存
绝大部分地址段均可用
  除了顶部的内核地址区域

## Slide 69: 灵活的虚拟内存-物理内存映射
每个虚拟页都可以被映射到任意物理页
一个虚拟页可以在不同的时刻存储在不同的物理页中
进程在时刻0的虚拟地址空间 :
物理地址空间(DRAM)
0
N-1
VP 1
VP 2
...
PP 2
PP 6
...
0
M-1
地址翻译

## Slide 70: 灵活的虚拟内存-物理内存映射
0
N-1
VP 1
VP 2
...
PP 6
PP 8
...
0
M-1
物理地址空间(DRAM)
地址翻译
每个虚拟页都可以被映射到任意物理页
一个虚拟页可以在不同的时刻存储在不同的物理页中
进程在时刻1的虚拟地址空间 :

## Slide 71: 可在不同进程之间共享内存
不同虚拟地址空间的虚拟内存页可映射到相同的物理页
进程 1的虚拟地址空间：
0
N-1
(e.g. 只读的库代码，全系统可只存一份，节约内存空间)
进程 2的虚拟地址空间：
VP 1
VP 2
...
0
N-1
VP 1
VP 2
...
PP 2
PP 6
PP 8
...
0
M-1
物理地址空间(DRAM)
地址翻译

## Slide 72: 基于虚拟内存实现内存保护
不同的进程对相同的物理页拥有不同的权限
  通过页表项中的权限位来控制
进程 i:
Address
READ
WRITE
PP 6
Yes
No
PP 4
Yes
Yes
PP 2
Yes
VP 0:
VP 1:
VP 2:
•
•
•
进程 j:
Yes
SUP
No
No
Yes
Address
READ
WRITE
PP 9
Yes
No
PP 6
Yes
Yes
PP 11
Yes
Yes
SUP
No
Yes
No
VP 0:
VP 1:
VP 2:
物理地址空间
PP 2
PP 4
PP 6
PP 8
PP 9
PP 11
Notes: supervisor

## Slide 73: 基于虚拟内存实现内存保护
缺页异常处理函数会在映射前检查权限位
  如果违反权限，会向进程发送 SIGSEGV (segmentation fault) 信号
Address
READ
WRITE
PP 6
Yes
No
PP 4
Yes
Yes
PP 2
Yes
VP 0:
VP 1:
VP 2:
•
•
•
Yes
SUP
No
No
Yes
Address
READ
WRITE
PP 9
Yes
No
PP 6
Yes
Yes
PP 11
Yes
Yes
SUP
No
Yes
No
VP 0:
VP 1:
VP 2:
PP 2
PP 4
PP 6
PP 8
PP 9
PP 11
进程 i:
进程 j:
物理地址空间

## Slide 74: 问题
启动时，页表机制开启的一刻，发生了什么？