## Slide 1: 进程间通信
https://ipads.se.sjtu.edu.cn
操作系统

## Slide 2: 版权声明
本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源：
  内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  完整文本：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

## Slide 3: 使用多个进程的应用
一些应用程序选择使用不同进程来运行不同模块
  优势-1：功能模块化，避免重复造轮子（如数据库、界面绘制）
  优势-2：增强模块间隔离，增强安全保障（敏感数据的隔离）
  优势-3：提高应用容错能力，限制故障在模块间的传播
然而不同进程拥有不同的内存地址空间
  进程与进程之间无法直接进行通信和交互
  需要一种进程间通信的方式
    IPC：Inter-Process Communication

## Slide 4: 常见IPC的类型
IPC机制 | 数据抽象 | 参与者 | 方向
管道 | 文件接口 | 两个进程 | 单向
共享内存 | 内存接口 | 多进程 | 单向/双向
消息队列 | 消息接口 | 多进程 | 单向/双向
信号 | 信号接口 | 多进程 | 单向
套接字 | 文件接口 | 两个进程 | 单向/双向

## Slide 5: IPC的接口类型
已有接口
  内存接口：共享内存；文件接口：管道（Pipe）、套接字（Socket）
新的接口
  消息接口、信号接口等
简单IPC的消息接口
  发送消息：Send(message)
  接收消息：Recv(message)
  远程方法调用：RPC(req_message, resp_message)
  回复消息：Reply(resp_message)

## Slide 6: 简单IPC的设计与实现

## Slide 7: 消息接口
最基本的消息接口
  发送消息：Send(message)
  接收消息：Recv(message)
远程方法调用与返回（RPC）
  远程方法调用：RPC(req_message, resp_message)
  回复消息：Reply(resp_message)

## Slide 8: 简单IPC：消息的发送
发送者和消费者需要依赖于一个通信连接chan（即channel），作为媒介进行消息传输

## Slide 9: 简单IPC：消息的接收

## Slide 10: 简单IPC：消息的远程方法调用（发送者）
回顾RPC：Remote Procedure Call，远程方法调用

## Slide 11: 简单IPC：消息的远程方法调用（接收者）

## Slide 12: 简单IPC的两个阶段
阶段-1：准备阶段
  建立通信连接，即进程间的信道
    假设内核已经为两个进程映射了一段共享内存
阶段-2：通信阶段
  数据传递
    "消息"抽象：通常包含头部（含魔数）和数据内容（500字节）
  通信机制
    两个消息保存在共享内存中：发送者消息、接收者消息
    发送者和接收者通过轮询消息的状态作为通知机制
一般不包含指针

## Slide 13: 简单IPC数据传递的两种方法
方法-1：基于共享内存的数据传递
  操作系统在通信过程中不干预数据传输
  操作系统仅负责准备阶段的映射
方法-2：基于操作系统辅助的数据传递
  操作系统提供接口（系统调用）：Send、Recv
  通过内核态内存来传递数据，无需在用户态建立共享内存

## Slide 14: 两种数据传递方法的对比
基于共享内存的优势
  用户态无需切换到内核态即可完成IPC（多核场景下）
  完全由用户态程序控制，定制能力更强
  可实现零内存拷贝（无需内核介入）
基于系统调用的优势
  抽象更简单，用户态直接调用接口，使用更方便
  安全性保证更强，发送者在消息被接收时通常无法修改消息
  多方（多进程）通信时更灵活、更安全

## Slide 15: 简单IPC的通知机制
方法-1：基于轮询（消息头部的状态信息）
  缺点：大量CPU计算资源的浪费
方法-2：基于控制流转移
  由内核控制进程的运行状态
  优点：进程只有在条件满足的情况下才运行，避免CPU浪费

## Slide 16: IPC的方向：单向和双向
简单IPC的一次完整通信过程包含两个方向的通信
  发送者传递一个消息（即请求）给接收者
  接收者返回一个消息（即结果）给发送者
通信的三种可能方向
  仅支持单向通信
  支持双向通信（可基于单向通信实现）
  单向和双向通信均可（根据配置来选择）

## Slide 17: IPC控制流：同步和异步
同步IPC
  IPC操作会阻塞进程直到操作完成
  线性的控制流
  调用者继续运行时，返回结果已经ready
异步IPC
  进程发起IPC操作后即可返回而不需要等待其完成
  通过轮询或回调函数（需内核支持）来获取返回结果

## Slide 18: IPC的超时机制
一种新的错误：超时
  传统的函数调用不存在超时问题
  IPC涉及两个进程，分别有独立的控制流
超时可能的原因
  被调用者是恶意的：故意不返回
  被调用者不是恶意的：运行时间过长、调度时间过长、请求丢失等
超时机制
  应用可自行设置超时的阈值，但如何选择合适的阈值却很难
  特殊的超时机制：阻塞、立即返回（要求被调用者处于可立即响应的状态）

## Slide 19: IPC的两种通信连接抽象
方法-1：直接通信
  通信的一方需要显示地标识另一方，每一方都拥有唯一标识
  如：Send(P, message), Recv(Q, message)
  连接的建立是自动完成的（由内核完成）
方法-2：间接通信
  通信双方通过"信箱"的抽象来完成通信
  每个信箱有自己唯一的标识符
  通信双方并不直接知道在与谁通信
  进程间连接的建立发生在共享一个信箱时

## Slide 20: IPC的权限检查
宏内核
  通常基于权限检查的机制实现
  如：Linux中与文件的权限检查结合在一起（以后介绍）
微内核
  通常基于Capability安全检查机制实现
  如seL4将通信连接抽象为内核对象，不同进程对于内核对象的访问权限与操作有Capability来刻画
  Capability保存在内核中，与进程绑定
  进程发起IPC时，内核检查其是否拥有对应的Capability

## Slide 21: IPC的命名服务
命名服务：一个单独的进程
  类似一个全局的看板，协调服务端与客户端之间的信息
  服务端可以将自己提供的服务注册到命名服务中
  客户端可以通过命名服务进程获取当前可用的服务
命名服务的功能：分发权限
  例如：文件系统进程允许命名服务将连接文件系统的权限任意分发， 因此所有进程都可以访问全局的文件系统
  例如：数据库进程只允许拥有特定证书的客户端连接

## Slide 22: 管道：文件接口的IPC

## Slide 23: Unix 管道
管道是Unix等系统中常见的进程间通信机制
管道(Pipe): 两个进程间的一根通信通道
  一端向里投递，另一端接收
  管道是间接消息传递方式，通过共享一个管道来建立连接
例子: 我们常见的命令 ls | grep
Notes: Shell中的管道机制并不完全等于内核中的管道机制。
有些shell会选择用中间文件等来实现pipe（不过比较少）

## Slide 24: 管道的优点与问题
优点: 设计和实现简单
  针对简单通信场景十分有效
问题:
  缺少消息的类型，接收者需要对消息内容进行解析
  缓冲区大小预先分配且固定
  只能支持单向通信（为什么？）
  只能支持最多两个进程间通信

## Slide 25: 匿名管道与命名管道
传统的管道缺乏名字，只能在有亲缘关系的进程间使用
  也称为“匿名管道”
  通常通过fork，在父子进程间传递fd
命名管道：具有文件名
  在Linux中也称为fifo，可通过mkfifo()来创建
  可以在没有亲缘关系的进程之间实现IPC
  允许一个写端，多个读端；或多个写端，一个读端

## Slide 26: 共享内存（内存接口的IPC）

## Slide 27: 共享内存
基础实现: 共享区域
      #define BUFFER_SIZE 10
      typedef struct {
      . . .
      } item;
      item buffer[BUFFER_SIZE];
      volatile int buffer_write_cnt = 0;
      volatile int buffer_read_cnt = 0;
      volatile int empty_slot = BUFFER_SIZE;
      volatile int filled_slot = 0;
共享数据区域，容量为10
共享状态

## Slide 28: 基于共享内存的生产者消费者问题实现
基础实现: 发送者 (生产者)
      while (new_package) { /* Produce an item/msg */
      while (empty_slot == 0)
      ; /* do nothing -- no free buffers */
      empty_slot --;
      buffer[buffer_write_cnt] = msg;
      buffer_write_cnt = (buffer_write_cnt + 1) % BUFFER_SIZE;
      filled_slot ++;
      …
      }
当没有空间时，发送者盲等
发送者放置消息

## Slide 29: 基于共享内存的生产者消费者问题实现
基础实现: 接收者
      while (wait_package) {
      while (filled_slot == 0)
      ; // do nothing -- nothing to consume
      filled_slot--; // remove an item from the buffer
      item = buffer[buffer_read_cnt];
      buffer_read_cnt = (buffer_read_cnt + 1) % BUFFER SIZE;
      empty_slot++;
      return item;
      }
当没有新消息时，接收者盲目等待
接收者获取消息

## Slide 30: 共享内存的问题
缺少通知机制
  若轮询检查，则导致CPU资源浪费
  若周期性检查，则可能导致较长的等待时延
  根本原因：共享内存的抽象过于底层；缺少OS更多支持
TOCTTOU （Time-of-check to Time-of-use）问题
  当接收者直接用共享内存上的数据时，可能存在被发送者恶意篡改的情况（发生在接收者检查完数据之后，使用数据之前）
  这可能导致buffer overflow等问题
Notes: (CPU轮询资源浪费)

## Slide 31: 消息传递（Message Passing）

## Slide 32: 消息队列
一种消息传递机制
设计选择：
  间接通信方式，信箱为内核中维护的消息队列结构体
  有（有限的）缓存
  没有超时机制
  支持多个（大于2）的参与者进行通信
  通常是非阻塞的（不考虑如内核缓存区满等异常情况）

## Slide 33: 消息队列: 带类型的消息传递
消息队列: 以链表的方式组织消息
  任何有权限的进程都可以访问队列，写入或者读取
  支持异步通信 (非阻塞)
消息的格式: 类型 + 数据
  类型：由一个整型表示，具体的意义由用户决定
消息队列是间接消息传递方式
  通过共享一个队列来建立连接
ftok();
msgget();
msgsnd();
msgrcv();
msgctl();
Notes: key_t ftok(char *pathname, char proj_id); Today, proj_id is an int, but still only 8 bits are used. Typical usage has an ASCII character proj_id, that is why the behavior is said to be undefined when proj_id is zero. Of course, no guarantee can be given that the resulting key_t is unique. Typically, a best-effort attempt combines the given proj_id byte, the lower 16 bits of the inode number, and the lower 8 bits of the device number into a 32-bit result. Collisions may easily happen, for example between files on /dev/hda1 and files on /dev/sda1.

## Slide 34: 消息队列的例子
key = ftok("./msgque", 11);
msgid = msgget(key, 0666 |
IPC_CREAT);
message.mesg_type = 1;
msgsnd(msgid, &message,
sizeof(message), 0);
key = ftok("./msgque", 11);
msgid = msgget(key, 0666 |
IPC_CREAT);
msgrcv(msgid, &message,
sizeof(message), 1, 0);
msgctl(msgid, IPC_RMID, NULL);
发送者
接收者

## Slide 35: 消息队列：带类型的消息传递
消息队列的组织
  基本遵循FIFO (First-In-First-Out)先进先出原则
  消息队列的写入：增加在队列尾部
  消息队列的读取：默认从队首获取消息
允许按照类型查询: Recv(A, type, message)
  类型为0时返回第一个消息 (FIFO)
  类型有值时按照类型查询消息
    如type为正数，则返回第一个类型为type的消息

## Slide 36: 消息队列 VS. 管道
缓存区设计:
  消息队列: 链表的组织方式，动态分配资源，可以设置很大的上限
  管道: 固定的缓冲区间，分配过大资源容易造成浪费
消息格式:
  消息队列: 带类型的数据
  管道: 数据 (字节流)
连接上的通信进程:
  消息队列: 可以有多个发送者和接收者
  管道: 两个端口，最多对应两个进程
消息的管理:
  消息队列: FIFO + 基于类型的查询
  管道: FIFO
消息队列更加灵活易用，
但是实现也更加复杂
Notes: 我们结合前面的IPC基础内容，来分别分析消息队列和管道的两个方案

## Slide 37: 轻量级远程方法调用 (LRPC)
Lightweight Remote Procedure Call (LRPC)

## Slide 38: IPC通常会带来较大的性能损失
传统的进程间通信机制通常会结合以下机制：
  通知：告诉目标进程事件的发生
  调度：修改进程的运行状态以及系统的调度队列
  传输：传输一个消息的数据过去
缺少一个轻量的远程调用机制
  客户端进程切换到服务端进程，执行特定的函数 (Handler)
  参数的传递和结果的返回

## Slide 39: 轻量级远程调用 (LRPC)
Lightweight Remote Procedure Call (LRPC)
解决两个主要问题
  控制流转换: Client进程快速通知Server进程
  数据传输: 将栈和寄存器参数传递给Server进程
内核
Client 进程
Server 进程
Notes: 这里的调用者进程对应前面的客户端进程、被调用者进程对应服务端进程

## Slide 40: 控制流转换: 调度导致不确定时延
控制流转换需要下陷到内核
内核系统为了保证公平等，会在内核中根据情况进行调度
  Client和Server之间可能会执行多个不相关进程
内核
Client
Server
用户期望的控制流转换
实际的控制流转换
内核
Client
Server
不相关进程

## Slide 41: 迁移线程: 将Client运行在Server的上下文
为什么需要做控制流转换?
  使用Server的代码和数据
  使用Server的权限 (如访问某些系统资源)
只切换地址空间、权限表等状态，不做调度和线程切换
内核
Client
Server
Client线程获得了Server线程的上下文
Notes: 权限表对应capability table
这里的迁移线程方案主要用作不同进程之间的线程

## Slide 42: 数据传输: 数据拷贝的性能损失
大部分Unix类系统，经过内核的传输有(至少)两次拷贝
  Client→内核→ Server
数据拷贝:
  慢: 拷贝本身的性能就不快 (内存指令)
  不可扩展: 数据量增大10x，时延增大10x
内核
Client
Server
用户态拷贝到内核
内核拷贝到用户态
Notes: 共享内存虽然可以避免拷贝，但是也存在很多其他问题：包括TOCTTOU问题，临时动态映射问题，重映射会有TLB shootdown等。
拷贝还可以通过DMA实现。不过DMA只对于大数据的拷贝有加速，而小数据会更慢。

## Slide 43: 共享参数栈和寄存器
参数栈 (Argument stack，简称A-stack）
  系统内核为每一对LRPC连接预先分配好一个A-stack
  A-stack被同时映射在Client进程和Server进程地址空间
  Client进程只需要将参数准备到A-stack即可
    不需要内核额外拷贝
执行栈（Execution stack，简称E-stack）
共享寄存器
  普通的上下文切换: 保存当前寄存器状态 → 恢复切换到的进程寄存器状态
  LRPC迁移进程: 直接使用当前的通用寄存器
    类似函数调用中用寄存器传递参数
Notes: 共享寄存器主要是针对于通用寄存器，用作参数传递。
其他的如栈寄存器sp等，还是要变化的。

## Slide 44: 轻量远程调用：通信连接建立
Server进程通过内核注册一个服务描述符
  对应Server进程内部的一个处理函数(Handler)
内核为服务描述符预先分配好参数栈
内核为服务描述符分配好调用记录 (Linkage record)
  用于从Server进程处返回（类似栈）
内核将参数栈交给Client进程，作为一个绑定成功的标志
  在通信过程中，通过检查A-stack来判断Client是否正确发起通信
Notes: A-stack在两个进程上的映射代表了一个通信连接的建立。

## Slide 45: 轻量远程调用：基本用户接口
Server进程
  service_descriptor = register_service(handler_func, &A-stack, &E-stack);
  void handler_func (A-stack, arg0,.. arg7) { u64 ret;
  //从寄存器和A-stack中获取参数
  // 使用E-stack(运行栈)来处理
  …
  //返回结果
  ipc_return (ret);
  }
Client进程
  A-stack = service_connect(service_name);
  /* 准备数据到A-stack */
  …
  /*arg0—7 为寄存器数据*/
  ipc_call(A-stack, arg0, .. arg7);
① 注册服务描述符
② 连接服务并调用
③ 用A-stack和寄存器获取参数，
用运行栈来执行逻辑

## Slide 46: 轻量远程调用：一次调用过程
内核验证绑定对象的正确性，并找到正确的服务描述符
内核验证参数栈和连接记录
检查是否有并发调用 (可能导致A-stack等异常)
将Client的返回地址和栈指针放到连接记录中
将连接记录放到线程控制结构体中的栈上 (支持嵌套LRPC调用)
找到Server进程的E-stack (执行代码所使用的栈)
将当前线程的栈指针设置为Server进程的运行栈地址
将地址空间切换到Server进程中
执行Server地址空间中的处理函数
Notes: 运行栈地址是在被调用者进程自己的地址空间中的栈

## Slide 47: 轻量远程调用：通信调用实现
内核中的代码
  ipc_call(A-stack, arg0, .. arg7):
  verify_binding(A-stack); //验证A-stack正确性
  service_descriptor = get_desc_from_A(A-stack);
  /*其他安全检查: 是否存在并发调用？*/
  …
  save_ctx_to_linkage_record(); //保存调用信息到连接记录上
  save_linkage_record();
  …
  /* 切换运行状态 */
  switch_PT(); //修改页表
  switch_cap_table(); //修改权限表
  switch_sp(); //修改栈地址
  ….
  //返回到用户态(服务端进程)，不修改参数寄存器
  ctx_restore_with_args (ret);
Notes: 参数主要放在通用寄存器上

## Slide 48: 轻量远程调用：讨论
为什么需要将栈分成参数栈和运行栈？
LRPC中控制流转换的主要开销是什么？
在不考虑多线程的情况下，共享参数栈是否安全？
Notes: 参数栈是为了共享传递参数，而执行栈是为了执行代码已经处理局部变量等使用的
地址空间的切换（来自硬件限制）是最主要的性能开销
安全的。因为是同步IPC，所以在被调用者上下文执行的时候，其实没有其他人可以去读写A-stack。

## Slide 49: ChCORE进程间通信
ChCore IPC

## Slide 50: ChCore进程间通信
通信进程直接切换
  启发自LRPC和L4直接切换技术
同步的通信
通过共享内存传输大数据
基于Capability的权限控制
  类似Unix文件描述符的权限机制，Capability表示一个线程/进程对于系统资源的具体权限

## Slide 51: 建立通信连接
服务端进程在内核中注册服务
客户端进程向内核申请连接目标服务端进程的服务
  可选: 设置共享内存
内核将客户端请求请求转发给服务端
服务端告诉内核同意连接 (或拒绝)
  可选: 设置共享内存
内核建立连接，并把连接的Capability返回给客户端
  或返回拒绝

## Slide 52: 通信过程 (发起通信)
客户端进程通过连接的Capability发起进程间通信请求
内核检查权限，若通过则继续步骤3，否则返回错误
内核直接切换到服务端进程执行 (不经过调度器)
  将通信请求的参数设置给服务端进程的寄存器中
服务端处理完毕后，通过与步骤3相反的过程将返回值传回客户端

## Slide 53: 实现: 用户态通信调用
①
②

## Slide 54: 实现: 通信系统调用
获取内核的连接对象，检查cap权限
在传递之前需要将ipc_msg在客户进程的虚拟地址转换到服务进程中的虚拟地址
将控制流移交给服务进程
IPC_call

## Slide 55: 实现: 通信系统调用
将控制流移交给客户进程
IPC_return

## Slide 56: IPC小结