## Slide 1: 不同的文件系统
https://ipads.se.sjtu.edu.cn
操作系统

## Slide 2: 版权声明
本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源：
  内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  完整文本：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

## Slide 3: 理解一个文件系统的11个问题
文件系统使用硬盘块的基本单位是什么？
一个文件在硬盘上的组织方式是什么？
硬盘上空闲空间的组织方式是什么？
硬盘上目录的结构是什么？
是否支持硬链接？
是否支持软链接？
硬盘存储的整体布局是什么？
8. 如何根据文件名查找到一个文件？
9. 如何读取一个文件？
10. 如何为一个文件分配新的硬盘空间？
11. 如何挂载一个文件系统？

## Slide 4: 回顾：UNIX v6 文件系统

## Slide 5: 文件的索引节点：inode
常用的元数据
  文件类型
  文件大小
  链接数
  文件权限
  拥有用户/组
  时间（创建、修改、访问时间）
具体文件数据的位置
常用元数据
1: block34
2: block35
3: block59
4: block78
数据块
数据块
数据块
数据块

## Slide 6: 在inode之前：一个简单的文件系统
文件系统的特性
  文件数量固定：10 个文件
  文件名固定：从 “0”到“9”
  每个文件的大小固定为 4 KB
  10个文件在磁盘上是连续的
文件系统的操作
  文件查找：文件名就是磁盘块号
  文件读写：即对相应磁盘块的读写
  文件删除：不支持
把磁盘抽象为一个大数组，块号就是磁盘的索引，每个块大小为4KB

## Slide 7: 简单文件系统的改进
增加文件的数量
  假设使用一个容量为 1 GB 的磁盘，最多保存 1 GB / 4 KB = 256 K个文件
支持文件删除操作
  引入文件位图（bitmap），大小为256 × 1024 × 1b = 8 × 4KB = 32KB
  每个bit对应一个文件，若bit为0表示不存在，bit为1表示存在
  删除文件时，将该文件对应的bit设置为0

## Slide 8: 简单文件系统的限制
文件大小固定
  无法支持大于一个磁盘块（4KB）的文件
  文件系统依赖文件数据存储的连续性
文件名固定
  只能用磁盘块号来表示文件名

## Slide 9: inode：记录文件多个磁盘块的位置
引入inode：index node
  记录多个磁盘块号
  头部记录文件size信息
  每个文件对应一个inode
  称为文件元数据（Metadata）
文件读写操作
  给定inode和文件内偏移（offset）
  根据offset计算出对应的磁盘块号
  若offset超出size则返回错误
size
块号
块号
块号
块号
块号
块号
数据
数据
数据
数据
...
inode
  最简inode，接下来进一步扩展

## Slide 10: inode文件系统的存储布局

## Slide 11: inode文件系统的存储布局
inode表：记录所有inode
  可以看成inode的大数组
  每个inode使用作为索引
  此时，inode号即为文件名
inode分配信息（位图）
  记录哪些inode已分配，哪些空闲
超级块：Super Block
  记录磁盘块的大小、其他信息的起始磁盘块位置，等等
  是整个文件系统的元数据

## Slide 12: inode文件系统的基本操作
加载文件系统
  首先读取超级块，然后找到其他信息
创建新文件
  根据inode分配信息找到空闲inode，将inode对应的bit设置为1
  返回inode在inode表中的索引，作为文件名
查找文件（根据inode号）
  在inode表中根据inode号定位该inode
删除文件
  在inode分配表中，将该inode对应的bit设置为0

## Slide 13: 单级inode过大的问题
一个4GB的文件，对应inode有多大？
  假设磁盘块号（块指针）为8-Byte（64-bit）
  inode大小：4GB/4KB * 8 = 8MB
  若文件大小为4TB，则inode大小为8GB！
inode表的假设
  一个inode记录的所有块指针在磁盘上的空间是连续的
  多个inode在磁盘上的空间是连续的

## Slide 14: 多级inode
引入索引块：指向数据块；以及二级索引块：指向索引块；...
索引块（包括二级索引块）不在inode表的存储区域，而是在数据区域
磁盘的数据区域
磁盘的inode表

## Slide 15: 多级inode
一个多级inode占用的空间很少
  一共只有15个指针（即记录磁盘块），这些指针占用120-Byte
  包含12个直接指针，3个间接指针，1个二级间接指针
  文件最大为：4K x 12 + 4K x 512 x 3 + 4K x 512 x 512 = 48K + 6M + 1G
如何支持更大的文件？
  可以启用三级索引，甚至四级索引
思考：多级inode和多级页表有什么相似和不同？

## Slide 16: 思考：为什么格式化后可用空间变小了？

## Slide 17: 目录文件与目录项
目录中的每条映射称为一个目录项
  每一条目录项记录了一个inode号与文件名字符串的映射
  一个目录可以记录很多目录项
目录文件的大小（占用空间）
  与其记录的文件大小无关
    Q：与什么因素有关？
  “目录” VS. “文件夹”
目录支持查找操作
  给定一个目录文件和字符串
  在目录文件中查找字符串，并返回对应的inode

## Slide 18: 目录的递归与根目录
目录中可以记录子目录
  因为目录本身也是一个文件
  通过“/”来分割父目录和子目录
最顶端的目录没有目录名（文件名）
  被称为“根目录”（root）
  根目录没有文件名，在“/”的前面什么都没有
绝对路径和相对路径
  绝对路径：如“/home/xiayb/test.md”
  相对路径：如“./test.md”或“xiayb/test.md”

## Slide 19: 文件的查找过程：/os-book/fs.tex
注意：inode在这里并没有size等其他信息，只记录了block number（最后一个指向索引块）；根目录是1号inode；块分配信息是从29号块开始计算，即只考虑数据块；没有画出来的block可忽略。

## Slide 20: 文件的查找过程：/os-book/fs.tex
注意：inode在这里并没有size等其他信息，只记录了block number（最后一个指向索引块）；根目录是1号inode；块分配信息是从29号块开始计算，即只考虑数据块；没有画出来的block可忽略。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
~ 找到文件的inode
11
1
~ 读取文件内容
17
12

## Slide 21: 打开和读写文件
打开文件
  查找目标inode，分配新的fd结构保存inode，返回fd号
读写文件
  默认从fd结构中记录的位置开始读写，读写位置向文件尾移动
  可通过lseek调整fd结构中记录的读写位置
int fd = open(“/OS/考试”, O_CREAT | O_RDWR);
write(fd, buf, 5000);
write(fd, buf, 5000);
lseek(fd, 0, SEEK_SET);
read(fd, buf, 5000);
write(fd, buf, 5000);
...
typedef struct fd {
off_t pos;
struct inode *inode;
...
} fd_t;
struct task {
...
fd_t fd_table[MAX_FD];
...
};

## Slide 22: mmap()：用内存接口来访问文件
mmap可将文件映射到虚拟内存空间中
  mmap时分配虚拟地址，并标记此段虚拟地址与该文件的inode绑定
  访问mmap返回的虚拟地址时，触发缺页中断（page fault）
  缺页中断处理函数，通过虚拟地址，找到该文件的inode
  从磁盘中将inode中对应的数据读到内存页中
  将内存页映射添加到页表中
fd = open("/OS/考试", O_RDWR);
addr = mmap(NULL, length, PROT_WRITE,
MAP_SHARED, fd, 0);
memset(addr, 0, length);
文件映射区域
起始虚拟地址
长度
访问权限
文件
vm_area
…
13
1
2
…
128
…
inode

## Slide 23: mmap()：文件内存映射的优势
对于随机访问，不用频繁lseek
减少系统调用次数
可以减少数据copy
  如拷贝文件，数据无需经过中间buffer
访问的局部性更好
可以用 madvice() 系统调用为内核提供访问提示，提高性能

## Slide 24: Ext2 文件系统

## Slide 25: Ext2文件系统的存储布局
引导
块组
块组
块组
超级块
块
bitmap
inode
bitmap
inode表
数据块
将磁盘分为多个块组，每个块组中都有超级块，互为备份
超级块（Super Block）记录了整个文件系统的元数据
块组描述表记录了块组中各个区域的位置和大小
块组描述表
…
存储设备上的Ext2文件系统

## Slide 26: Ext2的常规文件
常用元数据
1
2
…
12
13
14
15
数据块
数据块
数据块
…
二级间接索引块
1
2
…
128
1
2
…
128
数据块
数据块
…
间接索引块
数据块
1
2
…
128
数据块
间接索引块
数据块
三级间接索引块
1
2
…
128
…
1
2
…
128
1
2
…
128
数据块
Ext2的inode中
  12个直接指针
  1个间接指针
  1个二级间接指针
  1个三级间接指针

## Slide 27: 使用区段（Extent）来优化
问题：在Ext2的设计中，保存一个1GB的视频文件，文件被拆成多少数据块？需要多少元数据来维护这些数据块？
如果这些数据块物理上连续，只需要保存起始块地址和长度即可！
区段（Extent）是由物理上连续的多个数据块组成
一个区段内的数据可以连续访问，无需按4KB数据块访问
可以减少元数据的数量
Notes: 需要256K个4K数据块，元数据需要512个indirect block，和1个double indirect block

## Slide 28: Ext4文件存储 – 区段树（Extent）
常用元数据
树根
偏移量
子节点
偏移量
索引节点
子节点
偏移量
子节点
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
Extent
…
偏移量
起始块号
长度
叶子节点
偏移量
起始块号
长度
…
偏移量
起始块号
长度
叶子节点
偏移量
起始块号
长度
…
…
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块
数据块

## Slide 29: Ext2的目录文件
struct ext2_dir_entry {
__le32 inode; /* inode 号 */
__le16 rec_len; /* 目录项长度 */
__le16 name_len; /* 文件名长度 */
char name[]; /* 文件名 */
};
Ext2的目录项结构
ino
文件名
rl
nl
目录项长度
ino
文件名
rl
nl
ino
rl
nl
ino
文件名
rl
nl
Ext2的目录复用常规文件格式，目录项连续存放
目录：内容为一组目录项的特殊文件
目录项
  文件名+对应文件的inode号
  “.”表示当前目录
  “..”表示父目录

## Slide 30: 其他常见的文件类型
字符/块设备文件
  主要记录设备的Major和Minor号
  Major表示设备类型
  Minor表示设备编号
FIFO文件
  即命名管道，用于进程间通讯
SOCK文件
  UNIX域套接字，用于进程间通讯

## Slide 31: ChCore的文件系统
Inode、文件、目录、链接

## Slide 32: ChCore中的文件系统
ChCore中实现了一个内存文件系统
  数据存在内存中，无持久化和存储格式
struct inode {
int nlinks; /* 链接数 */
u64 type; /* 文件类型 */
size_t size; /* 文件大小 */
union {
struct htable dentries; /* 目录文件的哈希表 */
struct radix data; /* 常规文件的基数树 */
};
};
ChCore中的inode
Notes: 基数树：radix tree

## Slide 33: ChCore的常规文件
基数树 (Radix Tree)
  提供<键,值>索引
  如前述inode中的多级间接指针
  类似内存页表的结构
ChCore中的基数树
  保存<逻辑块号，块指针>
根节点
数据页
…
索引页
0
1
…
511
0
1
…
511
数据页
数据页
…
索引页
0
1
…
511
0
1
…
511
数据页
8位
8位
12位
文件内偏移量
页内偏移量
逻辑块号

## Slide 34: ChCore的目录文件
哈希表
  保存目录项
  使用链表解决冲突
目录项
哈希表
4
5
…
511
struct string {
char *str; /* 文件名字符串 */
size_t len; /* 文件名长度 */
u64 hash; /* 文件名的哈希值 */
};
struct dentry {
struct string name; /* 文件名 */
struct inode *inode; /* 文件对应的inode */
struct dentry *next; /* 下一个目录项 */
};
目录项
0
1
2
3
目录项
目录项
目录项
目录项
目录项
目录项
ChCore中的目录项结构
Hash(文件名) % 512

## Slide 35: 基于Table的文件系统：FAT

## Slide 36: FAT32存储布局
引导
FAT1
FAT2（备份）
数据区（文件和目录）
Default FAT Cluster Sizes （簇）
Volume Size FAT32 Cluster Size
<32MB Not Supported
32MB ~ 64MB 512 bytes
65MB ~ 128MB 1KB
129MB ~ 256MB 2KB
257MB ~ 8GB 4KB
8GB ~ 16GB 8KB
16GB ~ 32GB 16KB

## Slide 37: FAT：文件分配表
引导
FAT1
FAT2（备份）
数据区（文件和目录）
FAT为每个数据簇增加了一个next指针，让簇可以串联在一起
0000
0000
0007
0005
0000
0006
FFFF
FFFF
数据
数据
数据
数据
数据
…
…
数据簇
FAT
0
1
2
3
4
5
6
7
…
簇号

## Slide 38: FAT：文件分配表
FAT为每个数据簇增加了一个next指针，让簇可以串联在一起
0000
0000
0007
0005
0000
0006
FFFF
FFFF
数据
数据
数据
数据
数据
…
…
数据簇
FAT
0
1
2
3
4
5
6
7
…
簇号
OSHW.TXT
0003
目录项
OSHW.TXT文件的数据保存在簇3、5、6

## Slide 39: FAT32中的目录项
短文件名
文件大小
簇号（低位）
簇号（高位）
属性
四种目录项：
  短文件名目录项、长文件名目录项、卷标目录项、"."和".."目录项
目录同样是一种（特殊的）文件 —— 与基于inode的文件系统一样
目录文件包含若干个目录项，每个目录项记录32个字节

## Slide 40: FAT32中的目录项
long file name
short file name
e.g. file with “The quick brown.fox” and “Thequi~1.fox”

## Slide 41: 如何生成短文件名？
"The quick brown.fox" -> "Thequi~1.fox"
如果后一个文件已经存在，怎么办？
  尝试：THEQUI~2FOX
  若还冲突，则尝试：THEQUI~3FOX
  若还冲突，则尝试： …
  若还冲突，则尝试：T~999999FOX
  若还冲突，则报错

## Slide 42: 思考时间🤔
FAT32最大支持多大的单个文件？为什么？
应该如何扩展FAT，使其能支持更大的文件？
为什么U盘一般用FAT？
为什么FAT不支持link（硬链接）？
为什么有时候会出现这样的错误？
为什么FAT会有大量的随机读写？
Notes: 目录项中的文件大小用4字节
用更多字节保存
日志问题，没有日志，减少写；简单
无法统计link count
目录项对比和顺序存储

## Slide 43: 思考：磁盘碎片
磁盘碎片是如何产生的？
  思考场景：增大一个文件
  表现形式：磁盘使用块不连续
  磁盘碎片会导致什么问题？
如何避免磁盘碎片？
  做好磁盘的预留
  利用内存缓存延迟写入磁盘
    写入时尽可能整合在一起
早期Windows的磁盘整理

## Slide 44: exFAT Highlights
与FAT32并不兼容
使用Bitmap加快空间分配
Unicode保存长文件名
允许4GB以上文件（新的目录项格式、文件大小用8个字节）
目录中查找文件时使用哈希对比
  对文件名的大写形式做哈希
  先匹配哈希值，再检查文件名防止冲突
使用校验码保证元数据完整性
为闪存做优化
  可调参数，与存储单元边界对齐
  OEM域
  没有日志

## Slide 45: 基于数据库的文件系统：NTFS

## Slide 46: NTFS存储布局
引导
数据区
MFT（镜像）
数据区
MFT
数据区
Default NTFS Cluster Sizes
Volume Size NTFS Cluster Size
7MB ~ 512MB 512 bytes
513MB ~ 1GB 1KB
1GB ~ 2GB 2KB
2GB ~ 2TB 4KB

## Slide 47: NTFS主文件表MFT
MFT是一个关系型数据库（from 微软文档）
  MFT：Master File Table
  MFT中的每一行对应着一个文件
  每一列为这个文件的某个元数据
  NTFS 中所有的文件均在 MFT 中有记录
  一般会预留整个文件系统存储空间的12.5%，专门保存MFT
一切皆文件
  NTFS 中的所有被分配使用的空间均被某个文件所使用
  用于存放文件系统元数据的空间，也会属于某个保留的元数据文件
  如：MFT本身，也是一个文件，其元数据保存在MFT中（递归了？）

## Slide 48: NTFS主文件表MFT
引导
数据区
MFT（镜像）
数据区
MFT
数据区
MFT
MFT（镜像）
日志文件
文件记录
目录记录
文件记录
文件记录
……
前16个为保留记录
（即元数据）
……
B+树
Extent
Extent
Extent
数据区
B+树
Extent
Extent
MFT保存了所有文件和目录的元数据

## Slide 49: 主文件表包含的文件（保留文件）

## Slide 50: 主文件表记录
文件记录头
属性
属性
……
属性
文件记录结束
MFT
MFT（镜像）
日志文件
文件记录
目录记录
文件记录
文件记录
……
……
常用属性包括：
文件标准元数据（大小、时间等）
文件名
数据
索引根

## Slide 51: MFT记录及属性

## Slide 52: NTFS的硬链接支持
NTFS中，每个硬链接拥有一个单独的目录项
  其中保存的文件 ID 指向了相同的 MFT 记录
  该 MFT 记录中，为每一个硬链接记录一个单独的文件名属性

## Slide 53: NTFS数据保存位置和目录项
非常驻文件（大文件/目录）
  数据区的B+树和区段
常驻文件（小文件/目录）
  大小不超过MFT记录的最大值（1KB）
  内嵌在MFT中保存（在"数据"属性中）
目录项与硬链接
  包含文件名、文件ID（在MFT中的序号）
  支持硬链接：每个硬链接拥有一个单独的目录项

## Slide 54: 思考时间
为什么Everything查找文件这么快？
为什么NTFS存取小文件很高效？
https://www.voidtools.com/support/ everything/using_everything/
Notes: 读取MFT，生成索引
直接放在MFT中

## Slide 55
Notes: Parsing the $MFT NTFS metadata file (osdfir.blogspot.com)