## Slide 1: 处理器虚拟化
https://ipads.se.sjtu.edu.cn
操作系统

## Slide 2: 版权声明
本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源：
  内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  完整文本：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

## Slide 3: ARM不是严格的可虚拟化架构
敏感指令
  读写特殊寄存器或更改处理器状态
  读写敏感内存：例如访问未映射内存、写入只读内存
  I/O指令
特权指令
  在用户态执行会触发异常，并陷入内核态

## Slide 4: ARM不是严格的可虚拟化架构
在ARM中：不是所有敏感指令都属于特权指令
例子: CPSID/CPSIE指令
  CPSID和CPSIE分别可以关闭和打开中断
  内核态执行：PSTATE.{A, I, F} 可以被CPS指令修改
  在用户态执行：CPS 被当做NOP指令，不产生任何效果
    不是特权指令

## Slide 5: 如何处理这些不会下陷的敏感指令？
方法1：解释执行
方法2：二进制翻译
方法3：半虚拟化
方法4：硬件虚拟化（改硬件）
处理这些不会下陷的敏感指令，使得虚拟机中的操作系统能够运行在用户态（EL-0）

## Slide 6: 方法1：解释执行
使用软件方法一条条对虚拟机代码进行模拟
  不区分敏感指令还是其他指令
  没有虚拟机指令直接在硬件上执行
使用内存维护虚拟机状态
  例如：使用uint64_t x[30]数组保存所有通用寄存器的值

## Slide 7: 方法1：解释执行
Instr. 1
Instr. 2
Instr. 3
Instr. 4
Instr. 5
Instr. 6
…
Instr. N
PC
模拟器
CPS
模拟函数
MSR TTRB0_EL1
模拟函数
其他
模拟函数
…
X[30]
PC
PSTATE
TTBR0_EL1
…
1
2
调用
3
内存
虚拟机状态
读写
4
更新

## Slide 8: 例子：使用解释执行来模拟中断的设置
void CPU_Run(void)
{
while (1) {
inst = Fetch(CPUState.PC);
CPUState.PC += 4;
switch (inst) {
case ADD:
CPUState.GPR[rd] = GPR[rn] + GPR[rm];
break;
…
case CLI:
CPU_CLI(); break;
case STI:
CPU_STI(); break;
}
if (CPUState.IRQ && CPUState.IE) {
CPUState.IE = 0;
CPU_Vector(EXC_INT);
}
}
}
void CPU_CLI(void)
{
CPUState.IE = 0;
}
void CPU_STI(void)
{
CPUState.IE = 1;
}
void CPU_Vector(int exc)
{
CPUState.LR = CPUState.PC;
CPUState.PC = disTab[exc];
}
思考：这种方式有什么优缺点？

## Slide 9: 解释执行的优缺点
优点：
  解决了敏感函数不下陷的问题
  可以模拟不同ISA的虚拟机
  易于实现、复杂度低
缺点：
  非常慢：任何一条虚拟机指令都会转换成多条模拟指令

## Slide 10: 方法2：二进制翻译
提出两个加速技术
  在执行前批量翻译虚拟机指令
  缓存已翻译完成的指令
使用基本块(Basic Block)的翻译粒度（为什么?）
  每一个基本块被翻译完后叫代码补丁

## Slide 11: 二进制翻译
基本块1
基本块2
基本块3
基本块4
基本块5
基本块6
…
基本块N
模拟器
…
1
3
内存
虚拟机
状态
命中
代码补丁1
代码补丁2
代码补丁3
缓存
虚拟机
内存
翻译
查询
执行
5
写入
写入
4
未命中
2
查询
PC
6
读写

## Slide 12: 二进制翻译的 Basic Blocks
vPC
mov ebx, eax
cli
and ebx, ~0xfff
mov ebx, cr3
sti
ret
Guest Code
Straight-line code
Control flow
Basic Block

## Slide 13: 二进制翻译举例
vPC
mov ebx, eax
cli
and ebx, ~0xfff
mov ebx, cr3
sti
ret
mov ebx, eax
call HANDLE_CLI
and ebx, ~0xfff
mov [CO_ARG], ebx
call HANDLE_CR3
call HANDLE_STI
jmp HANDLE_RET
start
Guest Code
Translation Cache
Notes: Dynamic binary translation is used in virtualizing the CPU by translating potentially dangerous (or non-virtualizable) instruction sequences one-by-one into safe instruction sequences.
It works like this:
The monitor inspects the next sequence of instructions. An instruction sequence is typically defined as the next basic block, that is all instructions up to the next control transfer instruction such as a branch. There may be reasons to end a sequence earlier or go past a branch but for now lets assume we go to the next branch.
Each instruction is translated and the translation is copied into a translation cache.
Instructions are translated as follows:
  Instructions which pose no problems can be copied into the translation cache with modification. We call these “ident” translations.
  Some simple dangerous instructions can be translated into a short sequence emulation code. This code is placed directly into the translation cache. We call this “inline” translation. An example is the modification of the Interrupt Enable flag.
  Other dangerous instructions need be performed by emulation code in the monitor. For these instructions calls to the monitor are made. These are called “Call-outs”. An example of these is a change to the page table base.
  The branch ending the basic block needs a call out.
The monitor can now jump to the start of the translated basic block with the virtual registers in the hardware registers.
So dangerous instructions can be privileged instructions, non-virtualizable instructions, control flow, memory accesses.

## Slide 14: 二进制翻译举例
vPC
mov ebx, eax
cli
and ebx, ~0xfff
mov ebx, cr3
sti
ret
mov ebx, eax
mov [CPU_IE], 0
and ebx, ~0xfff
mov [CO_ARG], ebx
call HANDLE_CR3
mov [CPU_IE], 1
test [CPU_IRQ], 1
jne
call HANDLE_INTS
jmp HANDLE_RET
start
Guest Code
Translation Cache
Notes: Dynamic binary translation is used in virtualizing the CPU by translating potentially dangerous (or non-virtualizable) instruction sequences one-by-one into safe instruction sequences.
It works like this:
The monitor inspects the next sequence of instructions. An instruction sequence is typically defined as the next basic block, that is all instructions up to the next control transfer instruction such as a branch. There may be reasons to end a sequence earlier or go past a branch but for now lets assume we go to the next branch.
Each instruction is translated and the translation is copied into a translation cache.
Instructions are translated as follows:
  Instructions which pose no problems can be copied into the translation cache with modification. We call these “ident” translations.
  Some simple dangerous instructions can be translated into a short sequence emulation code. This code is placed directly into the translation cache. We call this “inline” translation. An example is the modification of the Interrupt Enable flag.
  Other dangerous instructions need be performed by emulation code in the monitor. For these instructions calls to the monitor are made. These are called “Call-outs”. An example of these is a change to the page table base.
  The branch ending the basic block needs a call out.
The monitor can now jump to the start of the translated basic block with the virtual registers in the hardware registers.
So dangerous instructions can be privileged instructions, non-virtualizable instructions, control flow, memory accesses.

## Slide 15: 二进制翻译的翻译器（Translator）-1
void BT_Run(void)
{
CPUState.PC = _start;
BT_Continue();
}
void BT_Continue(void)
{
void *tcpc;
tcpc = BTFindBB(CPUState.PC);
if (!tcpc) {
tcpc = BTTranslate(CPUState.PC);
}
RestoreRegsAndJump(tcpc);
}
void *BTTranslate(uint32 pc)
{
void *start = TCTop;
uint32 TCPC = pc;
while (1) {
inst = Fetch(TCPC);
TCPC += 4;
if (IsPrivileged(inst)) {
EmitCallout();
} else if (IsControlFlow(inst)) {
EmitEndBB();
break;
} else {
/* ident translation */
EmitInst(inst);
}
}
return start;
}

## Slide 16: 二进制翻译的翻译器（Translator）-2
void BT_CalloutSTI (BTSavedRegs regs)
{
CPUState.PC = BTFindPC(regs.tcpc);
CPUState.GPR[] = regs.GPR[];
CPU_STI();
CPUState.PC += 4;
if (CPUState.IRQ
&& CPUState.IE) {
CPUVector();
BT_Continue();
/* NOT_REACHED */
}
return;
}

## Slide 17: 二进制翻译的缺点
不能处理自修改的代码(Self-modifying Code)
中断插入粒度变大
  模拟执行可以在任意指令位置插入虚拟中断
  二进制翻译时只能在基本块边界插入虚拟中断（为什么？）

## Slide 18: 方法3：半虚拟化 (Para-virtualization)
协同设计
  让VMM提供接口给虚拟机，称为Hypercall
  修改操作系统源码，让其主动调用VMM接口
Hypercall可以理解为VMM提供的系统调用
  在ARM中是HVC指令
将所有不引起下陷的敏感指令替换成超级调用
思考：这种方式有什么优缺点？

## Slide 19: 半虚拟化方法的优缺点
优点：
  解决了敏感函数不下陷的问题
  协同设计的思想可以提升某些场景下的系统性能
    I/O等场景
缺点：
  需要修改操作系统代码，难以用于闭源系统
  即使是开源系统，也难以同时在不同版本中实现

## Slide 20: 方法4：硬件虚拟化
x86和ARM都引入了全新的虚拟化特权级
x86引入了root模式和non-root模式
  Intel推出了VT-x硬件虚拟化扩展
  Root模式是最高特权级别，控制物理资源
  VMM运行在root模式，虚拟机运行在non-root模式
  两个模式内都有4个特权级别：Ring0~Ring3
ARM引入了EL2
  VMM运行在EL2
  EL2是最高特权级别，控制物理资源
  VMM的操作系统和应用程序分别运行在EL1和EL0

## Slide 21: Intel VT-x

## Slide 22: VT-x的处理器虚拟化
进程
Non-root 模式
Ring-0
Non-root 模式
Ring-3
虚拟机监控器
Root模式
Ring-0
操作系统内核
进程
虚拟机N
Root模式
Ring-3

## Slide 23: Virtual Machine Control Structure (VMCS)
VMM提供给硬件的内存页（4KB）
  记录与当前VM运行相关的所有状态
VM Entry
  硬件自动将当前CPU中的VMM状态保存至VMCS
  硬件硬件自动从VMCS中加载VM状态至CPU中
VM Exit
  硬件自动将当前CPU中的VM状态保存至VMCS
  硬件自动从VMCS加载VMM状态至CPU中

## Slide 24: VT-x VMCS的内容
包含6个部分
  Guest-state area: 发生VM exit时，CPU的状态会被硬件自动保存至该区域；发生VM Entry时，硬件自动从该区域加载状态至CPU中
  Host-state area：发生VM exit时，硬件自动从该区域加载状态至CPU中；发生VM Entry时，CPU的状态会被自动保存至该区域
  VM-execution control fields： 控制Non-root模式中虚拟机的行为
  VM-exit control fields：控制VM exit的行为
  VM-entry control fields：控制VM entry的行为
  VM-exit information fields：VM Exit的原因和相关信息（只读区域）

## Slide 25: VT-x的执行过程
Ring 0
Ring 3
VMX Root
Operation
VMX
Non-root
Operation
. . .
Ring 0
Ring 3
VM1
VCPU 1
Ring 0
Ring 3
VM 1
VCPU 2
Ring 0
Ring 3
VM m
VCPU n
VMXON
VMLAUNCH
VMRESUME
VM Exit
VMCS
2
VMCS
n
VMCS
1

## Slide 26: x86中的VM Entry和VM Exit
VM Entry
  从VMM进入VM
  从Root模式切换到Non-root模式
  第一次启动虚拟机时使用VMLAUNCH指令
  后续的VM Entry使用VMRESUME指令
VM Exit
  从VM回到VMM
  从Non-root模式切换到Root模式
  虚拟机执行敏感指令或发生事件(如外部中断)
操作系统
内核
进程
虚拟机监控器
Root模式
虚拟机1
操作系统
内核
进程
虚拟机N
Non-root
模式
VM Exit
VM Entry

## Slide 27: ARM的虚拟化技术

## Slide 28: ARM的处理器虚拟化
操作系统内核
硬件
进程
EL1
EL0
虚拟机监控器
EL2
虚拟机1
操作系统内核
进程
虚拟机N

## Slide 29: ARM的VM Entry和VM Exit
VM Entry
  使用ERET指令从VMM进入VM
  在进入VM之前，VMM需要主动加载VM状态
    VM内状态：通用寄存器、系统寄存器、
    VM的控制状态：HCR_EL2、VTTBR_EL2等
VM Exit
  虚拟机执行敏感指令或收到中断等
  以Exception、IRQ、FIQ的形式回到VMM
    调用VMM记录在vbar_el2中的相关处理函数
  下陷第一步：VMM主动保存所有VM的状态
操作系统
内核
硬件
进程
EL1
EL0
虚拟机监控器
EL2
虚拟机1
操作系统
内核
进程
虚拟机N
VM Exit
VM Entry

## Slide 30: ARM硬件虚拟化的新功能
ARM中没有VMCS
VM能直接控制EL1和EL0的状态
  自由地修改PSTATE(VMM不需要捕捉CPS指令)
  可以读写TTBR0_EL1/SCTRL_EL1/TCR_EL1等寄存器
VM Exit时VMM仍然可以直接访问VM的EL0和EL1寄存器
思考题1：为什么ARM中可以不需要VMCS？
思考题2：ARM中没有VMCS，对于VMM的设计和实现来说有什么优缺点？

## Slide 31: HCR_EL2寄存器简介
HCR_EL2：VMM控制VM行为的系统寄存器
  VMM有选择地决定VM在某些情况时下陷
  和VT-x VMCS中VM-execution control area类似
在VM Entry之前设置相关位，控制虚拟机行为
  TRVM(32位)和TVM(26位): VM读写内存控制寄存器是否下陷，例如SCTRL_EL1、TTBR0_EL1
  TWE(14位)和TWI(13位)：执行WFE和WFI指令是否下陷
  AMO(6位)/IMO(5位)/FMO(4位)：Exception/IRQ/FIQ是否下陷
  VM(0位): 是否打开第二阶段地址翻译

## Slide 32: HCR_EL2寄存器简介

## Slide 33: ARM硬件虚拟化发展
ARMv8.0
  增加EL21特权级
  EL2只能运行VMM，不能运行一般操作系统内核
    OS一般只使用EL1的寄存器，在EL2中不存在对应的寄存器
      EL1：TTBR0_EL1、TTBR1_EL1
      EL2：TTBR_EL2
    EL2不能与EL0共享内存
  因此：无法在EL2中运行Type-2虚拟机监控器的Host OS
    或者说，Host OS需要大量修改才能运行在EL2
1: 实际上名为hyp模式

## Slide 34: ARMv8.0中的Type-2 VMM架构
Host OS
Processes
EL1
EL0
VMM
Lowvisor
EL2
VMM
OS Kernel
Processes
VM
VMM
Highvisor
1
2
3
4
思考：这种架构有什么缺点？
切换状态
部件 | 代码行
KVM/ARM Highvisor | 5094
KVM/ARM Lowvisor | 718

## Slide 35: ARMv8.1中的Type-2 VMM架构
ARMv8.1
  推出Virtualization Host Extensions(VHE)，在HCR_EL2.E2H打开
    寄存器映射
    允许与EL0共享内存
  使EL2中可直接运行未修改的操作系统内核（Host OS）
图片来自于https://developer.arm.com/

## Slide 36: ARMv8.1中的Type-2 VMM架构
Host OS
Processes
EL1
EL0
EL2
VMM
OS Kernel
Processes
VM
VMM
1
2

## Slide 37: VT-x和VHE对比
 | VT-x | VHE
新特权级 | Root和Non-root | EL2
是否有VMCS？ | 是 | 否
VM Entry/Exit时硬件自动保存状态？ | 是 | 否
是否引入新的指令？ | 是(多) | 是(少)
是否引入新的系统寄存器? | 否 | 是(多)
是否有扩展页表(第二阶段页表)? | 是 | 是

## Slide 38: Type-1和Type-2在VT-x和VHE下架构
VMM
VM-2
VM-1
Host OS
VM-2
VM-1
VMM
Type-1
Root
Mode
Non-root
Mode
Root
Mode
Non-root
Mode
EL2
EL0&EL1
Host OS
VM-2
VM-1
VMM
EL2
EL0&EL1
Type-2
VT-x
VHE
VMM
VM-2
VM-1